## Slide 1: Lämpövirtausten ja nosteen vaikutus huoneilman mallinnukseen Alpo Laitinen

## Slide 2: Yleiskatsaus
Yleisiä ongelmia lämpövirtauksissa: epästabiilisuus, hydrostaattinen paine, transitionaaliset virtaukset
turbulenttien/transitionaalisten virtausrakenteiden aiheuttama diffuusio hankala mallintaa
Turbulenttisten rakenteiden ratkominen vaatii huomattavaa laskentatehoa
Vaatii metodien ymmärtämistä

## Slide 3: Laskentamalleista
LES ja RANS yleisimmät turbulenssin mallinnusmenetelmät
RANS käytetympi, mutta yleisesti ottaen epätarkempi
LES tarkempi, mutta vaatii huomattavasti enemmän tehoja
Kuvan lähde: Laitinen, Alpo. "Computational fluid dynamics simulations of thermal flows in various applications." (2023).
RANS = Reynolds Averaged Navier-Stokes
LES = Large-Eddy Simulation

## Slide 4: Laskentaesimerkki
Perustuu Korsossa pidettyihin kuorolauluharjoituksiin
Tarkoituksena tutkia aerosolien leviämistä yksinkertaisessa huoneessa

## Slide 5: Geometria ja oletukset
tuloilma
poistoilma
aerosolilähde
lämmityspatterit

## Slide 6: Geometria ja oletukset
Ihmiset mallinnettu lämmönlähteinä
Aerosolit mallinnettu passiivisena skalaarina
Laskenta toteutettu 3 eri olosuhteissa
  Case 1: kaikki lämmönlähteet päällä
  Case 2: patterit pois päältä
  Case 3: ei lämmönlähteitä

## Slide 7: Tulokset - virtauskenttä
Case 1
Case 2
Case 3

## Slide 8: Tulokset - lämpötilakenttä
Case 1
Case 2

## Slide 9: Tulokset – aerosolien leviäminen

## Slide 10: Tulokset – aerosolien leviäminen

## Slide 11: Yhteenveto
Eri mallinnusoletuksilla saadaan täysin eri tuloksia
Lämmönlähteet aiheuttavat merkittävimmät ilmavirtaukset huoneessa
Aerosolien nopea leviäminen johtuu transitionaalisista ja turbulenttisista virtauksista

## Slide 12: Kiitos!